## Slide 1: Увод

## Slide 2: Омов закон
U = R * I
R – отпорност кроз коју тече струја,
I – струја која протиче кроз отпор,
U – пад напона на отпорности R услед протицања струје I.
U
+
I
R

## Slide 3: Полупроводници
Постоје двије врсте:
  П типа, и
  Н типа.
Одговарајућа својства посједују само у одређеном температурном опсегу.
Последица:
  Температурни опсег у којем чип може да ради.

## Slide 4: Полупроводнички елементи
Комбиновањем полупроводника можемо добити:
  Диода,
  Биполарни транзистор,
  MOS транзистор,
  Остало.

## Slide 5: Диода
Под нормалним условима рада:
  Директно поларисана – проводи,
  Инверзно поларисана – закочена.
П-тип
-
-
-
-
+
+
+
+
Н-тип
Анода
Катода
Симбол
U
+
I

## Slide 6: Диода из нашег угла
Проводи:
  Под условом да је директно поларисана са U = Vd,
  Идеалан напонски генератор
Закочена:
  Под условом да је: директно поларисана (0V < U < Vd) или нема напона (U=0V инверзно поларисана (U < 0V),
  Отворена веза.
Напомена: овакав модел важи само за релативно мале напоне на диоди и мале струје кроз диоду.

## Slide 7: Примјер директно поларисане диоде
ПП: диода води.
  1. Онда је напон на диоди 0.7V
  2. Па је зато и напон на отпорнику 4.3V
  3. Што доводи до струје кроз отпорник R
  4. Та иста струја тече и кроз диоду
Да је ПП била да диода не води:
  1. Пад напона на диоди мањи од 0.7V
  2. Што значи да је напон на отпорнику већи од 4.3V
  3. То би значило да кроз отпорник тече струја
  4. А то је у контрадикцији са чињеницом да је диода закочена

## Slide 8: Примјер инверзно поларисане диоде
ПП: диода води.
  1. Онда је напон на диоди UD =-0.7V (у складу са ознаком на слици)
  2. Па је зато напон на отпорнику 5.7V
  3. Што доводи до струје кроз отпорник R наниже
  4. Та иста струја би требала да тече и кроз диоду у супротном смјеру од могућег смјера струје кроз диоду.
Да је ПП била да диода не води:
  1. Нема струје кроз отпорник R
  2. Што значи да је напон на отпорнику нула
  3. То би значило да је диода инверзно поларисана
  4. Инверсно поларисана диода са 5V је закочена.

## Slide 9: Диода
Диоду никада не повезивати директно на напон напајања, обавезно редно везати неки потрошач (отпорник)!
Застарио начин имплементирања логичких кола помоћу диода (следећи слајд).

## Slide 10: RDL – resistor-diode logic

## Slide 11: Тумачење напонских нивоа
Позитивна логика:
  Висок напонски ниво = логичко 1
  Низак напонски ниво = логичка 0
Негативна логика:
  Висок напонски ниво = логичка 0
  Низак напонски ниво = логичко 1
Подразумјеваћемо позитивну логику.

## Slide 12: RDL – resistor-diode logic - примјери

## Slide 13: Биполарни транзистор
Двије врсте: пнп и нпн
НПН има боље карактеристике и чешће се користи
Може да ради у више режима:
  Закочен,
  Засићен,
  Остали режими.

## Slide 14: Бип. тр. из нашег угла
Користи се као прекидач
Закочен – отворен прекидач
Засићен – затворен прекидач са константним падом напона VCES.

## Slide 15: Конектори бип. тр.
B – база,
  контролни улаз,
  рачуна се напон према емитеру.
Е – емитер,
  Везује се на GND (NPN),
  Везује се на Vcc (PNP).
C – колектор,
  Везује се за потрошач.
NPN PNP

## Slide 16: Закочен бип. тр.
У наставку посматрамо НПН
Услов закочености: UBE < VBE0
Еквивалент кола се добија простим брисањем транзистора.
  линије које су биле повезане на конекторе транзистора остају неповезане.

## Slide 17: Струјно појачање бип. тр.
Једна од карактеристика транзистора.
Креће се у границама 20 – 1000.
Означава се са β.
Представља однос струје колектора и струје базе једном од режима који за нас нису од интереса.

## Slide 18: Засићење бип. тр.
Услов:
  транзистор директно поларисан, и
  IC < β * IB.
У том случају напони су:
  UBE = VBES ≈ 0.7 – 0.8 V
  UCE = VCES ≈ 0.2 V

## Slide 19: Шта је на слици?
β = 100, R1 = 1 kOhm, R2 = 100 Ohm Vcc = 5V

## Slide 20: Шта је на слици?
На улазу 0V.
Транзистор закочен, јер да би струја текла у базу, напон база емитер би требао бити инверзно поларисан (погледати и објашњење на слици)
Струја кроз отпорник R2 не тече
Зато је и пад напона на отпорнику 0V
Зато је на излазу VCC-0V=VCC
β = 100, R1 = 1 kOhm, R2 = 100 Ohm Vcc = 5V

## Slide 21: Шта је на слици?
β = 100, R1 = 1 kOhm, R2 = 100 Ohm Vcc = 5V
На улазу 5V.
Транзистор у засићењу,
Тече струја кроз базу (слика)
Пошто је претпостављено да је транзистор у засићењу, UCE=VCES
Тече струја и кроз отпорник (слика)
Пошто је струја отпорника мања од максималне струје коју транзистор може да пропусти кроз колектор када води, транзистор јесте у засићењу, па је UOUT=0.2V

## Slide 22: DTL – diode-transistor logic
NAND

## Slide 23: TTL – transistor-transistor logic
NAND

## Slide 24: TTL са побољшаним излазом
NAND

## Slide 25: Кола са отвореним колектором
Излаз може да буде на ниском напонском нивоу или у стању високе импедансе.
На излаз се везује отпорник ка Vcc како би се на излазу добио висок ниво умјесто стања високе импедансе.

## Slide 26: Повезивање кола са ОЦ

## Slide 27: Шмитово коло

## Slide 28: Фототранзистор
Предмет детекције

## Slide 29: MOS транзистори

## Slide 30: NMOS AND и OR

## Slide 31: PMOS AND

## Slide 32: CMOS OR и AND

## Slide 33: Карактеристике логичких кола
Дозвољени напонски нивои на улазу
Загарантовани напонски нивои на излазу
Струјни капацитет на улазу
Струјни капацитет на излазу
Фактор гранања на излазу
Кашњење од улаза до излаза
Вријеме трајања узлазне и силазне ивице
setup и hold времена за секвенцијална логичка кола

## Slide 34: Секвенцијална логичка кола
Лечеви
Флип-флопови
Имплементације познате са ОРТ-а

## Slide 35: ROM меморије
Адресе
0..n-1
Излази

## Slide 36: PLA

## Slide 37: PAL - упрошћено