## Slide 1: DMA

## Slide 2: Uvod
DMA1 i DMA2
7+5 kanala
Prenos memorija-periferija, periferija-memorija, periferija-periferija ili memorija-memorija
Odvojeno se konfigurišu:
  Početna adresa registra periferije i memorije
  Da li se adresa uvećava prilikom prenosa ili ne
  Veličina podatka sa obe strane: bajt, poluriječ ili riječ
  Smjer prenosa podataka
  Broj podataka za prenos
  Da li se generiše prekid na pola i/ili na kraju prenosa
  Da li se prenos ciklično ponavlja ili ne
  Jedan od 4 nivoa prioriteta kanala

## Slide 3: Kanal
Predstavlja jedan tok podataka koji može da se konfiguriše kako bi se određeni prenos desio pri pojavi određenog događaja (npr. primljen podatak preko serijske veze; potrebno ga je prepisati u bafer u memoriji
Početna adresa:
  U memoriji: DMA_CMARx
  Ne periferiji: DMA_CPARx
Broj podataka za prenos: DMA_CNDTRx
Kontrolni registar: DMA_CCRx (sledeći slajd)
Konfigurisanje:
  Kanal treba da bude isključen
  Upisati adrese i broj podataka za prenos
  Podesiti režim rada kroz konfiguracioni registar
  Uključiti kanal (ENABLE bit u CCR)

## Slide 6: Ciklični mod i inkrement adresa
Nakon svakog prenosa broj podataka za prenos se umanjuje za 1
U cikličnom modu kada dobroji do nule, vraća se na početnu (inicijalizovanu vrijednost)
  Ne može se koristiti zajedno sa prenosom memorija-memorija
Kada je nula (nije uključen ciklični mod), nema prenosa
  Mogućnost da se nakon prenosa bloka podataka zaustavi dalji prenos
Inkrement adrese omogućava da se nakon svakog prenosa odgovarajuća adresa uveća za veličinu prenetog podatka
  Inkrement moguć za 1, 2 i 4.
Fiksne obe adrese
  Prenoz sa jedne periferije na drugu ili ažuriranje podatka vrednošću iz periferije
Adresa u memoriji se inkrementira, u periferiji fiksna
  Prenos bloka podataka u određeni registar periferije (upis novih vrednosti CMP registra ili slanje bloka podataka putem odgovarajućeg serijskog ili paralelnog porta)

## Slide 7: Ciklični mod, inkrement adresa, memorija - memorija
Adresa u memoriji fiksna, u periferiji se inkrementira
  Inicijalizuje se određeni skup registara
Inkrement obe adrese
  Prenos bloka podataka sa jedne adrese na drugu.
  Konfigurisanje većeg broja registara zadatim blokom podataka.
U slučaju prenosa memorija-memorija, prenos počinje neposredno po uključivanju kanala.

## Slide 8: Veličina podataka

## Slide 9: Veličina podatka na AHB
U slučaju da DMA upisa na AHB veličine bajta ili poluriječi podatak se multiplicira na nekorišćenim linijama magistrale.
Ako periferija ne podržava upis na nivou bajta ili poluriječi i ne generiše grešku, biće sproveden upis 32bitne vrijednosti
Ako se upisuje 0xABCD
  Biće upisano 0xABCDABCD
Ako se upisuje 0xAB
  Biće upisano 0xABABABAB

## Slide 10: Prioritet i prekidi
Prioriteti zahteva
  Moguće podesiti jedan od 4 nivoa
  U slučaju istog konfigurisanog prioriteta, prvo zahtjev sa nižim rednim brojem
Svaki kanal ima svoj vektor
  Izuzetak DMA2 kanali 4 i 5 u high-density and XL density
Greška se dešava prilikom pristupa rezervisanom prostoru
  Automatski gasi odgovarajući kanal i setuje TEIF
DMA_ISR – flegovi događaja i fleg za prekid.
DMA_IFCR – brisanje flegova u prethodnom registru.

## Slide 13: Mapiranje zahteva
Ulazi se dovode do odgovarajućeg kanala preko logičkog kola „ili“
  Obaveza programera je da samo jedna periferija po kanalu generiše zahtjeve