## Slide 1: Tajmeri

## Slide 2: Uvod
Periferija čiji je osnovni element brojač
Postoji mogućnost konfigurisanja
  Signala takta koji pogoni brojač
  Načina učitavanja početne vrijednosti
  Načina korišćenja vrijednosti tajmer
    Capture – način pamćenja vrijednosti tajmera u pomoćnom registru
    Compare – Način upravljanja izlaznim signalima u zavisnosti od stanja brojča
  Način generisanja prekida i DMA zahtjeva
Tajmeri dostupni u ST32F10x mikrokontrolerima:
  Napredni tajmeri: 1 i 8
  Opštenamjenski tajmeri: 2-5
  Tajmeri sa redukovanomm konfiguracijom: 9-14
  Tajmeri sa osnovnom konfiguracijom: 6 i 7

## Slide 3: Pregled funkcionalnosti
16-bitni brojač sa inkrementom, dektementom i kombinacijom inkrementa i dekrementa
Automatsko vraćanje na početnu vrijednost u cilju cikličnog rada
16-bitni djelilac učestanosti
4 nezavisna kanala na kojima se može podesiti:
  Pamćenje vrijednosti tajmera na eksterni događaj (capture)
  Kontrolisanje izlaznog signala u zavisnosti od tajmera
  PWM – poseban oblik prethodnog
  Mod rada sa jednim pulsom
Generisanje diferencijalnih izlaza
Mogućnost sinhronizacije sa eksternim signalima i drugim tajmerima
Mogućnost gašenja izlaza ili stavljanja u podrazumevano stanje
Mogućnost generisanja i prekida na različite događaje u tajmeru:
  Prekoračenje brojača naviše i naniže, inicijalizacija, triger, capture, compare, break
Reset, Gate, Triger na eksterni signal – posebni režimi rad

## Slide 5: Upravljanje taktom
Odabir signala takta
Odabir polariteta, detekcija ivice, filtriranje i podešavanje takta
Okidanje brojača, omogućavanje i sinhronizacija brojanja
Master/slave konfiguracija rada
Interfejs za povezivanje enkodera za kontinuirano praćenje pozicije

## Slide 6: Brojač
Odabrani takt može dodatno da se dijeli 1-65536
Brojač može da se podesi da radi brojanje naviše, naniže ili naviše i naniže ciklično
AutoReload vrijednost određuje periodu ponavljanja
Sve može dodatno da se ponavlja korišćenjem Repetition counter-a koji se dekrementira svaki put kada osnovni borojač prođe čitav krug

## Slide 7
Capture – Capture/Compare registar pamti tekuću vrijednost brojača u skladu sa spoljnim događajima
Compare – Izlaz se kontroliše u zavisnosti od trenutnog odnosa Capture/Compare registra i brojača
U oba slučaja mogu da se generišu i prekidi, odnosno aktivira DMA
Break – gašenje izlaza u slučaju detekcije neregularne situacije

## Slide 8: Brojač
Uključuje se postavljanjem bita CEN u CR1
Radi sa odabranim taktom, podeljenim sa postavljenim deliocem
  1-65536
  Baferuje se – novoupisana vrijednost ulazi u upotrebu tek na UEV (Update Event)
ARR – Auto-Reload Register – kranična vrednost brojanja
Tri moda rada:
  Brojanje naniže
    0-ARR -> COE (Counter Overflow Event), 0
  Brojanje naviše
    ARR-0 -> CUE (Counter Underflow Event),ARR
  Brojanje naviše i naniže (centralno poravnato brojanje)
    0-(ARR-1) -> COE, ARR-1,CUE
CxE && RCR == 0 -> UEV
UDIS == 1 -> ne generiše se UEV (kada je potrebno obezbediti atomičnost upisa novih kontrolnih vrednosti tajmera)

## Slide 9: Centralno poravnato brojanje
CMS bitovi kontrolišu koji događaji generišu zahtev za prekid
  01 – dok broji naniže
  10 – dok broji naviše
  11 – na oba prekoračenja
DIR – može samo da se čita, vraća trenutni smjer brojanja
UEV se može generisati zbog oba prekoračenja ili softverski zbog UG
  Brojač kreće od nule,
  Repetition brojač takođe počinje od početk
  Osvežavaju se i drugi registri novoupisanim vrijednostima

## Slide 10: Repetition Counter – ponavljanje ciklusa
Može da odloži generisanje UEV
  UEV se generiše samo kada RCR == 0
  UEV se generiše na svakih RCR+1 prekoračenja brojača
  Služi da nadomesti premali broj bitova u brojačkom registru (kada je 16 bitova premalo)
8-bitni registar
  Zadaje se početna vrijednost
  Dekrementira se na svaki COE i CUE (i pri brojanju naviše/naniže)
  Kada je jednak nuli i desi se COE ili CUE
    -> UEV
    Umesto dekrementa učitava početnu vrijednost
Softverski UEV (kroz UG bit) ili kroz slave logiku trenutno resetuje ovaj brojač zajedno sa ostalim

## Slide 11: UEV u zavisnosti od RCR

## Slide 12: Izbor takta
Mogući izvori:
  Interni takt (sa APB magistrale)
  Eksterni takt mod 1 – neki od eksternih pinova ili inernih triger izvora
  Eksterni takt mod 2 – eksterni pin ETR
  Enkoder mod
Kontroliše se sa slave mode control register (SMCR)
  ECE – omogućava eksterni takt mod 2
  SMS – selekcija slave moda
    000 – nije slave – Interni takt (softverska kontrola rada)
    001-011 – Enkoder modovi 1-3 (takt je promena na jednom, drugom ili oba signala enkodera)
    100 – reset mod – odabrani triger signal resetuje brojač
    101 – gated mod – odabrani triger signal je enable
    110 – triger mod – odabrani triger signal startuje brojanje (postavlja CEN)
    111 – Eksterni takt mod 1 – odabrani eksterni ili interni triger signal se koristi kao takt

## Slide 13: Izbor takta
Mogućnosti
  Interni takt
    ECE = 0, SMS = 000, 100, 101, 110
  Eksterni takt mod 1
    ECE = 0, SMS = 111, TS selektuje triger signal koji će se koristiti kao takt
  Eksterni takt mod 2
    ECE = 1, SMS = 000, 100, 101, 110
  Enkoder mod
    ECE = 0, SMS = 001, 010, 011
Neke kombinacije nisu preporučene ili dozvoljene
  ETR ne koristiti i kao izvor u modu 2 i kao triger
  TI1F_ED ne koristiti kao gate signal
Svi eksterni signali takta se sinhronizuju sa internim signalom
  Maksimalna frekvencija eksternij je trećina frek. internog signala takta
  ETR ima prvo djelitelj učestanosti, pa se tek potom sinhronizuje
    Podeljena frekvencija mora biti bar tri puta manja od frekvencije internog signala takta

## Slide 14
Za ostatak je korišćena zvanična dokumentacija mikrokontrolera u pdf formatu.